## Slide 1: VHDL语言基础（一）
单击输入您的封面副标题

## Slide 2: VHDL语言基础
简介
VHDL程序基本结构
数据对象、数据类型、运算符和属性
进程
顺序语句
并行语句

## Slide 3: 集成电路的描述方式
  门级描述
    随着设计规模增大难以管理
    要求更高抽象层次描述方法
  图形和布尔方程式的描述方式
    费时、易出错，且在方程式中寻找错误很困难
    原理图的保持比较困难，需要一个文本来描述其设计构思和功能
    图形的输入环境往往也是专用
  硬件描述语言 HDL
    Hardware Description Language

## Slide 4: 硬件描述语言
用于电子系统硬件描述的语言
  与高层次的软件设计语言类似
  不同点
    主要目的是用来编写硬件设计文件并建立硬件器件的仿真模型
    语意和语法的定义是为了能够描述硬件的行为
功能
  在希望的抽象层次上，可以对设计进行精确而简练的描述
  在不同层次上都易于形成用语言模拟和验证的设计描述
  在自动设计系统中作为设计输入
  易于设计的修改，易于把相应的修改并入设计文件中

## Slide 5: VHDL的优点
描述能力强
  具有功能强大的语言结构
  用简洁明确的代码描述复杂的逻辑设计
  它支持多层次的设计描述
  支持设计库和可重用设计模块
设计和工艺、器件无关
  设计不依赖于工艺和器件
  同一设计，可以用多种不同的方法实现
  设计人员可以专注于设计

## Slide 6: VHDL的优点
可移植、设计易于共享和复用
  用VHDL描述的设计可以被多种工具支持
效率高，成本低
  语言描述快捷、方便，大大提高了数字系统的设计速度
  和可编程逻辑器件结合，可以使产品以很快的速度面市
  VHDL代码可以很容易地转为ASIC的设计

## Slide 7: VHDL程序的基本结构
VHDL把任意复杂度的电路模块看作一个单元
  一个单元又可以分为接口部分和设计描述部分
一个VHDL程序包括五个部分
  实体（Entity）
    描述设计的外部接口信号和该设计单元的公共信息
  结构体（Architecture）
    描述该设计单元的行为、数据的流程或结构
  库（Library）
    存放已编译的实体、结构体、程序包等，用户可以直接引用
  程序包（Package）
    存放设计可以共享的数据类型、常数和子程序等
  配置（Configuration）

## Slide 8
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY MUX IS
PORT(
A, B : IN STD_LOGIC;
SEL : IN STD_LOGIC;
C : OUT STD_LOGIC);
END MUX;
ARCHITECTURE MUX_EXAMPLE OF MUX IS
BEGIN
PROCESS(SEL, A, B)
BEGIN
IF SEL = ‘1’ THEN
C <= A;
ELSE
C <= B;
END IF;
END PROCESS;
END MUX_EXAMPLE;
VHDL 大小写不敏感
MUX.vhd
关键字end后跟构造体名
结构体
实体
库
程序包
文件名和实体名一致
每行；结尾
关键字end后跟实体名
关键字begin

## Slide 9: 实体ENTITY
VHDL中的基本单元和最重要的抽象
  可以代表整个系统
  可以代表一块电路板
  可以代表一个芯片
  可以代表一个单元或一个门电路
组成
  实体名
  类属表
  端口表
  实体说明部分
  实体语句
给实体命名，并给实体定义一个接口
  从某种程度上讲，实体是一个器件的外部视图

## Slide 10
ENTITY 实体名 IS
[GENERIC （类属表）;]
[PORT （端口表）；]
[实体说明部分；]
[BEGIN
实体语句部分；]
END [ENTITY] [实体名]；
实体说明格式

## Slide 11
类属说明
为设计实体和其外部环境通信的静态信息提供通道
  用来规定端口的大小
  实体中的子元件数目
  实体的定时特性等
是可选项，放在端口说明之前
类属说明的一般格式
GENERIC ([COSTANT] 名字表：[IN] 子类型标示[:= 静态表达式], ……)；
例如：
GENERIC(N：POSITIVE:= 3);

## Slide 12
端口说明
每一个I/O信号都被称为端口，其功能对应于电路图符号的一个引脚
每个端口必须有
  一个名字
  通信模式
    说明数据通过该端口的流动方向
  数据类型
    说明流过该端口的数据类型
端口说明的一般格式
PORT（[SIGNAL] 名字：[模式] 子类型标识 [BUS] [：= 静态表达式]，….）；

## Slide 13: 通信模式
IN模式
  输入模式，只允许信号流入实体
OUT模式
  输出模式，只允许信号流出实体
INOUT模式
  双向模式，既可以流入，也可以流出
  双向模式可以替代输入、输出和缓冲模式
  实际的设计中，只有纯粹的双向信号才使用双向模式
BUFFER模式
  缓冲模式 ，和输出模式的端口类似
  既可以用于输出，也可以用于反馈

## Slide 14
out与buffer的区别
entity test1 is
port(a: in std_logic;
b,c: out std_logic );
end test1;
architecture a of test1 is
begin
b <= not(a);
c <= b;--Error
end a;
entity test2 is
port(a: in std_logic;
b: buffer std_logic;
c: out std_logic );
end test2;
architecture a of test2 is
begin
b <= not(a);
c <= b;
end a;

## Slide 15
数据类型
IEEE1076/93标准规定的数据类型
  布尔型（boolean）
  位型（bit）
  位矢量型（bit_vector）
  整数型（integer）
ENTITY MUX IS
GENERIC（DELAY ：= 5ns）；
PORT（
IN1, IN2, SEL ：IN BIT；
OUTPUT ： OUT BIT）；
END ENTITY MUX ；

## Slide 16
VHDL代码包括以下哪几个部分
库和程序包
实体
结构体
配置
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 17
以下说法哪些是正确的是：
VHDL大小写敏感
文件名应和实体名一致
文件名可以不和实体名一致
VHDL大小写不敏感
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 18
关于实体，下列说法正确的是：
从某种程度上讲，实体是一个器件的外部视图
在实体中可以描述电路的行为或结构
实体中的语句不描述电路的行为或结构
实体可以是空的
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 19
关于信号的通信模式，下列说法正确的是：
输入IN只允许信号流入
输出OUT只允许信号流出
BUFFER和OUT都用于输出，因此是一样的
所有的端口都可以定义为INOUT
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 20
结构体
描述实体的内在
  描述一个实体的功能
  规定实体的数据流程
  定义实体中内部单元的连接关系
结构体的一般格式
ARCHITECTURE 结构体名 OF 实体名 IS
[说明部分]
BEGIN
[并行语句]
END 结构体名；
对结构体内部所使用的信号、常数、数据类型、元件和子程序等进行声明和定义
用于具体地描述结构体的行为及其连接关系

## Slide 21
行为描述
对设计中的描述是按算法的路径来描述的
优点在于无需关注设计的门级实现，而只需注意正确的函数模型
例：等值比较器的功能，当信号A和B相等时，EQUALS有效

## Slide 22
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY EQCOMP4 IS
PORT(
A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
EQUALS: OUT STD_LOGIC);
END EQCOMP4;
ARCHITECTURE BEHAVAL OF EQCOMP4 IS
BEGIN
COMP: PROCESS(A, B)
BEGIN
IF A = B THEN
EQUALS <= ‘1’;
ELSE
EQUALS <= ‘0’;
END IF;
END PROCESS COMP;
END BEHAVAL;
不考虑在电路中到底是怎样实现的。

## Slide 23
数据流描述
描述数据流的运动路径和运动方向
主要使用并行信号赋值语句，既显式表示了该设计单元的行为，也隐式表示了该设计单元的结构
例：等值比较器的功能，当信号A和B相等时，EQUALS有效

## Slide 24
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY EQCOMP4 IS
PORT(
A， B：IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)；
EQUALS： OUT STD_LOGIC)；
END EQCOMP4；
ARCHITECTURE DATAFLOW OF EQCOMP4 IS
BEGIN
EQUALS <= ‘1’ WHEN （A = B）ELSE ‘0’；
END DATAFLOW；

## Slide 25
结构化描述
用VHDL来描述网表组成
和图形网表非常相似：元件被例化，且用信号互相连接
通常用于层次设计
例：等值比较器的功能，当信号A和B相等时，EQUALS有效

## Slide 26
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY EQCOMP4 IS
PORT(
A， B：IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)；
EQUALS： OUT STD_LOGIC)；
END EQCOMP4；
ARCHITECTURE DATAFLOW OF EQCOMP4 IS
BEGIN
EQUALS <= ‘1’ WHEN （A = B）ELSE ‘0’；
END DATAFLOW；

## Slide 27
结构化描述
用VHDL来描述网表组成
和图形网表非常相似：元件被例化，且用信号互相连接
通常用于层次设计
例：等值比较器的功能，当信号A和B相等时，EQUALS有效

## Slide 28
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE WORK.GATESPKG.ALL；
ENTITY EQCOMP4 IS
PORT(
A, B:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
EQUALS: OUT STD_LOGIC);
END EQCOMP4;

## Slide 29
ARCHITECTURE STRUCTURE OF EQCOMP4 IS
COMPONENT XNOR2
PORT(
A, B : IN STD_LOGIC;
C : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
COMPONENT AND4
PORT(
A, B, C, D : IN STD_LOGIC;
E : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
SIGNAL X ：STD_LOGIC_VECTOR（0 TO 3）；
BEGIN
U0：XNOR2 PORT MAP（A（0），B（0），X（0））；
U1：XNOR2 PORT MAP（A（1），B（1），X（1））；
U2：XNOR2 PORT MAP（A（2），B（2），X（2））；
U3：XNOR2 PORT MAP（A（3），B（3），X（3））；
U4：AND4 PORT MAP（X（0），X（1），X（2），X（3）， EQUALS）；
END STRUCTURE；

## Slide 30
类似于电路的网络表，将各个器件通过语言的形式进行连接，与电路有一一对应的关系。
一般用于大规模电路的层次化设计时。

## Slide 31
关于结构体，下面说法正确的是：
结构体由顺序语句构成，顺序执行
结构体由并行语句构成，并行执行
A
B
提交
单选题
1分